Техническое описание блокиратора-антитрекера  “Завеса-16”

“Завеса-16” (далее “блокиратор”) предназначен  для подавления (блокирования)  сигналов базовых станций мобильной связи GSM 900; GSM 1800; E-GSM; 3G ; 4G-LTE; 4G+; 4G-LTE800;  DECT; WCDMA; UMTS; WI-FI; BLUETOOTH,  а также подавление сигналов спутниковых систем навигации GPS (NavStar), Глонасс, Galileo (Американской, Российской, Европейской систем навигации).

Блокиратор представляет собой, мощный портативный многодиапазонный  передатчик СВЧ сигналов специальной структурированной помехи.

Особенности блокиратора:

- Блокиратор разработан специально для борьбы практически со всеми каналами утечки информации, а также  со спутниковым слежением за автомобилями, не имеет аналогов в России и за рубежом.

- Имеет большое количество рабочих диапазонов, технические характеристики сравнимые со стационарными блокираторами, при этом имеет  малый вес, габариты и рассчитан на длительную автономную работу от встроенного аккумулятора.

- Работа блокиратора практически бесшумна.

- Максимальная адаптация к  особенностям работы (настройкам) сетей мобильной связи крупных городов с развитой структурой базовых станций сотовой связи, в которых большинство подавителей работают малоэффективно.

- Помимо портативной работы, блокиратор может применяться как стационарный  с питанием от сети 220 Вольт, а также бортовой сети автомобиля 12/24 Вольт (при наличии специального адаптера).

- Блокиратор имеет встроенные высокоэффективные антенны.

- Разработан и полностью изготовлен в России. Применяется ручная настройка передатчиков СВЧ, а также ручная настройка и контроль всех параметров.

При работе  блокируются сигналы и команды, излучаемые базовыми станциями мобильной связи. При этом становится невозможным работа сотового телефона и другой аппаратуры, использующей для связи или обмена данными данные стандарты связи, в том числе устройств негласного съема информации (т.н. “жучков”, “Gps-маяков/треккеров” итп). Также становится невозможным  определение местоположения, расстояния до абонента и другой служебной информации об абоненте (абонентском устройстве). Вид (исполнение) абонентского устройства никак не влияет на эффективность работы изделия, полностью блокируются абонентские устройства любого исполнения (в том числе скрытые и закамуфлированные).  Также блокируются спутниковые системы слежения за автомобилями.

Ориентировочная эффективность блокирования сигналов при полностью заряженном аккумуляторе или работе от внешней сети:

| Эффективность блокирования | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| GSM 900/1800, E-GSM, DECT | Квадратные метры | до 40* |
| 3G, 4G+, 4G-LTE800, UMTS, WCDMA | Квадратные метры | до 35* |
| Wi-Fi, Bluetooth | Квадратные метры | до 60* |
| Глонасс, Galileo, Gps | Радиус, метры | 25-45** |

* Площадь блокирования может существенно отличаться, указана максимально возможная площадь для одного помещения, не имеющего перегородок и стен, площадь блокирования зависит не только от характеристик блокиратора, но и от множества внешних факторов: расстояния до базовых станций, их загруженности в данный момент времени, высоты расположения помещения относительно уровня земли, расположения блокиратора в помещении, некоторых других факторов и не может быть определена точно и быть постоянной для любого типа блокиратора сигнала. Данные параметры являются ориентировочными, в различных условиях они могут существенно отличаться. При работе в автомобиле практически невозможно блокирование сотовой связи за пределами автомобиля, сигналы спутниковой навигации  блокируются на расстояние до 45 метров.

** Не менее 25м, типичное значение 30м, максимальное 45м.(Прямая видимость)

Технические параметры:

| Параметр | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Время работы (АКБ полностью заряжен) | Часов | 2,5* |
| Время полного заряда АКБ | Не более, часов | 6 |
| Рабочая температура эксплуатации | Диапазон, градусов С | - 25…+ 35** |
| Габаритные размеры (Д-Ш-В) | Миллиметры | 180 х 156 х36 |

* Номинальное непрерывное время работы  2часа. Далее загорается индикатор разряда АКБ, изделие может продолжать работать еще 15-30 минут.

**Указана возможная для эксплуатации блокиратора  температура воздуха в помещении (автомобиле). Рекомендованная температура эксплуатации  +5 … +25 градусов С. Относительная влажность не более 85%.  Параметры работы от   встроенного АКБ и времени его заряда  указаны для рекомендованной температуры эксплуатации

Работа с блокиратором.

Блокиратор рассчитан на автономную работу от  аккумуляторов (далее АКБ) или работу от  внешней сети.

На лицевой панели имеются два выключателя:

Номер 1: круглый- предназначен для включения блокиратора.

Номер 2: прямоугольный- предназначен для переключения режима работы от аккумуляторов или от внешней сети.

Включение производится только выключателем 1 (круглым), а выключателем 2 выбирается  режим работы (положение “АКБ”- работа от АКБ (либо зарядка АКБ при выключенном устройстве), положение “СЕТЬ”- работа от сети 220 Вольт или бортовой сети автомобиля через специальный адаптер(при этом АКБ не заряжается). При работе от внешнего источника питания(220 вольт или бортовая сеть) обязательно выбираете режим “СЕТЬ”.

Перед началом работы необходимо полностью зарядить АКБ. Выключите блокиратор,  переключите  в режим портативной работы (выключатель 2 в положение “АКБ”). Подключите зарядное устройство к блокиратору и к сети 220 Вольт. При полном заряде АКБ красный индикатор (расположен на лицевой панели) погаснет. Отключите зарядное устройство(блок питания). Для включения блокиратора  нажмите клавишу включения питания (1)  на лицевой панели. При нормальной работе загорается контрольные светодиоды синего цвета находящийся на лицевой панели (“СВЯЗЬ”, “НАВИГАЦИЯ”).

Методика работы с блокиратором  от АКБ и от внешней сети  не отличается.  При этом переключатель режима работы (СЕТЬ-АКБ) должен обязательно находиться в соответствующем положении. При наличии внешней сети  предпочтительней питать блокиратор от нее, при этом достигается большая эффективность работы.

ВНИМАНИЕ !!! Для эффективной работы:

Не размещайте изделие при работе близко к массивным металлическим предметам (сейфам, шкафам, металлическим конструкциям автомобиля (днище, двери, приборная панель)) и железобетонным поверхностям (не ставьте на пол, близко к потолку  и стенам), телу человека,  так как это снижает эффективность работы. По возможности располагайте изделие как можно ближе к предполагаемым местам установки закладок (“жучков”), при проведении переговоров располагайте изделие как можно ближе к месту переговоров. Если нельзя определить предполагаемые места установки закладок, расположите устройство в центре помещения или около Вашего рабочего стола. В автомобиле расположите блокиратор на пассажирское или заднее сиденье. Наилучшее положение подбирается с учетом конкретных задач экспериментально. При работе от АКБ заранее полностью зарядите его.

ВНИМАНИЕ !!! Не допускается: 1. При работе изделия выделяется тепло, не допускается помещать изделие в полости с повышенной температурой и плохой вентиляцией, накрывать, закрывать вентиляционные отверстия сбоку корпуса изделия. 2. Питание и зарядка АКБ, блоками питания, зарядными устройствами не входящими в комплект. Пользуйтесь только блоком питания входящим в комплект. При применении нештатных блоков питания возможен выход из строя блокиратора или его повреждение, снижение технических характеристик. 3. Работа устройства в случаях противоречащих закону “О связи”, другому законодательству РФ и других стран (при нахождении на их территории), в помещениях и в пределах специальных территорий, где работа радиостанций, сотовых телефонов и другой радиопередающей аппаратуры запрещена. Применение блокиратора в противоправных целях. Блокиратор разрешено применять исключительно на территории владельца. 4.Вскрытие корпуса, ремонт изделия пользователем или сторонними лицами (организациями). Изделие опломбировано. 5. Оставлять блокиратор включенным при работе от АКБ более чем на два часа. Периодически (не реже одного раза в 3 месяца) заряжайте АКБ даже если вы не пользуетесь блокиратором, это продлит ресурс АКБ.

Как дополнительная опция для изделия выпускается автомобильный шнур питания (зарядное устройство) для бортовой сети 12-24 Вольта. Шнур разработан специально для данного изделия, имеет защиту от бросков напряжения, помех, нестабильности бортовой сети, высокий коэффициент и точность стабилизации напряжения, а также гальваническую развязку от бортовой сети. Для эффективной работы устройства в автомобиле рекомендуется использовать данный шнур питания. Нежелательна работа изделия от бортовой сети автомобиля (особенно долговременная) при помощи автомобильных преобразователей 12( 220 вольт, так как снижается эффективность работы изделия, а также надежность, ввиду крайне низкого качества большинства таких преобразователей и их расчета на потребителей электроэнергии не требовательных к качеству сети.

Производитель гарантирует работу блокиратора  в течении 1 года. Изделие опломбировано. При нарушении гарантийной пломбировки или  следах небрежного обращения (сколы, трещины корпуса, следы жидкостей  на плате), признаках работы с нештатным зарядным устройством  (повреждение АКБ, контроллера заряда), несоблюдении инструкции по работе,  блокиратор снимается с гарантийного обслуживания. Гарантийный срок эксплуатации АКБ- 6 месяцев.

Дата продажи __________________

Серийный номер________________

Наименование, печать, подпись продавца_______________